# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：广西中南恒大公路工程有限公司北营房镇沥青搅拌站项目（重新报批）

建设单位（盖章）：广西中南恒大公路工程有限公司

编制日期：            2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 广西中南恒大公路工程有限公司北营房镇沥青搅拌站项目(重新报批） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2211-130822-89-01-481000 |
| 建设单位联系人 | 唐毓秋 | 联系方式 | 15878822977 |
| 建设地点 | 河北省承德市兴隆县北营房镇北营房村 |
| 地理坐标 | （117度40分48.129秒，40度34分37.834秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业-60石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | (新建（迁建） ☑改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 兴隆县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 兴审批投字[2024]71号 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 240 |
| 环保投资占比（%） | 8 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： 本项目为重大变动重新报批项目，原环评报批建设内容正在建设中。 | 用地（用海） 面积（m2） | 18920 |
| 专项评价设置情况 | 大气专项评价：项目运营期排放废气含有苯并[α]芘，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标。 环境风险专项评价：有毒有害和易燃易爆危险物质（天然气）存储量超过临界量（10t） |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 一、三线一单符合性 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件：环环评[2016]150号）对“三线一单”的要求，进行项目“三线一单”符合性分析，判定内容如下表所示： 表1-1 项目与“三线一单”符合性分析表 序号 分析内容 企业情况 评估结果 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。 项目位于兴隆县北营房镇北营房村，周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的环境敏感目标，根据承德市生态保护红线成果，本项目不在生态保护红线范围内，距离项目最近生态保护红线位于项目所在厂区南侧624m，位置关系详见附图4。 符合 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据《2022年承德市生态环境状况公报》中兴隆县大气常规污染物数据，除O3外，兴隆县环境空气质量各常规污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求，O3超标率为5.63%，项目所在区域不达标区。本项目无O3产生，项目产生的废气污染物采取相应措施后可达标排放，对大气环境影响较小，不会突破项目所在地环境空气质量底线的要求；流经项目区域内的河流为柳河，2022年柳河流域水质状况与2021年比较继续保持优的水质，本项目无生产废水产生；洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用；生活污水用于道路抑尘，不外排，不会突破项目所在地地表水环境质量底线的要求；本项目对北沟村土壤环境质量进行监测，各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第一类用地土壤污染风险筛选值，项目区域土壤环境质量较好，企业按要求落实危废间的分区防渗措施后，对土壤及地下水没有明显污染途径，符合土壤及地下水环境质量底线的要求 符合 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目年用电量90万kW·h，新鲜水用量为1341m3/a，项目占用首都地区环线高速（G95）承德（李家营）至平谷（冀京界）段项目建设用地（承平高速项目已取得河北省人民政府建设用地批复文件，批复文号：冀政转征函[2022]56号）。项目占地面积18920m2，为高速项目配套工程，产品不对外销售，待承平高速项目建设完成后进行拆除，拆除后该地块用于建设北营房停车区。本项目不属于高能耗类项目，不属于资源开发类项目，不会达到资源利用上线。 符合 负面 清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 本项目属于其他非金属矿物制品制造，未列入《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类。根据“河北省发展改革委员会关于印发《灵寿县等22县（区）国家重点生产功能区产业准入负面清单（试行）的通知”（冀发改规划（2018）920号），本项目不属于“河北省兴隆县国家重点生态功能区产业准入负面清单”中的“限制类”和“禁止类”。 符合 由上表可知，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的环境管理要求。 二、承德市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析 项目位于河北省承德市兴隆县北营房镇北营房村，地理坐标为：E 117°40′48.129″，N40°34′37.834″，根据2021年6月18日，承德市人民政府发布的《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》附件《承德市“三线一单”生态环境准入清单》可知，项目所在地属于编号：ZH13082230001，项目环境管控单元准入清单符合性分析，判定内容如下表所示： 表1-2 项目环境管控单元准入清单符合性分析表 编号 管控类型 环境要素类别 管控措施 符合性 ZH13082230001 一般管控单元 一般管控区 1.严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求。 本项目属于其他非金属矿物制品制造，未列入《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止类产业类型。未列入“河北省发展改革委员会关于印发《灵寿县等22县（区）国家重点生产功能区产业准入负面清单（试行）的通知”（冀发改规划（2018）920号）中禁止类和限制类。项目采取相应环境保护措施后，污染物可达标排放。项目建设符合国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求。 2.水环境优先保护区应优化区域种植结构，完善水污染设施体系，严格执行流域水排放控制标准，加强湖滨岸带建设，保障水环境安全，现有涉水污染排放及风险项目限期搬迁。 项目占地范围不涉及水环境优先保护区。 3.农用地优先保护区执行承德市总体准入清单要求。 项目占地位于农用地优先保护区，根据企业提供资料，本项目位于首都地区环线高速（G95）承德（李家营）至平谷（冀京界）段项目建设用地内，该高速项目建设用地已取得河北省人民政府批复，批复文号：冀政转征函[2022]56号。批复内容如下：同意转用、征收集体所有农用地379.8718公顷(其中耕地67.5933公顷，含永久基本农田26.2434公顷)，未利用地47.4967公顷，征收农民集体所有建设用地22.6195公顷，转用国有农用地6.6875公顷(其中耕地2.131公顷)、未利用地14.9132公顷，同时使用国有建设用地11.7871公顷，共计批准建设用地483.3758公顷。由当地人民政府按照供地方案中的供地方式依法依规提供，作为首都地区环线高速公路(G95)承德(李家营)至平谷(冀京界)段项目建设用地。本项目为高速项目配套工程，具有临时性，产品不对外销售，待高速项目建设完成后进行拆除，拆除后该地块用于建设北营房停车区。本项目用地情况说明详见附件。 图1-1 项目选址与承德市环境管控单元位置关系示意图 图1-2 项目选址与农用地优先保护区位置关系示意图 综上，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（承德市人民政府2021年6月18发布）的环境管理要求。 三、《承德市城市总体规划》（2016-2030年） 承德市城市总体规划中生态功能区如下图所示： 图1-3 承德市生态功能区图 《承德市城市总体规划》（2016-2030）中的生态功能区划将承德市划分出一级区两个，即坝上高原生态区、冀北及燕山山地生态区；生态亚区六个，即坝上高原西部草原生态亚区、坝上高原东部森林草原生态亚区、冀北山地森林生态亚区、七老图山森林灌草生态亚区、燕山山地南部林果生态亚区、城市规划发展生态亚区。本项目所属区域为兴隆县北营房镇北营房村，根据承德市总体规划，兴隆县北营房镇北营房村属于“冀北及燕山山地生态区（Ⅱ）——城市规划发展亚区（Ⅱ-3）——营子矿区矿山环境综合治理区（Ⅱ-3-4）”，该区域主要生态环境问题、生态服务功能、建设方向及措施如下表所示。 表1-3 承德市总体规划中生态功能区划相关功能分区 生态区 生态亚区 生态功能区 主要生态环境问题 生态服务功能 建设方向及措施 冀北及燕山山地生态区Ⅱ 城市规划发展亚区Ⅱ-3 营子矿区矿山环境综合治理区Ⅱ-3-4 本生态功能区重工业比重大，许多工厂（水泥厂、电厂等）在生产过程中必然要产生污染，所以治理污染、保护环境的任务重。由于采矿造成的开采区生态破坏、污染，排土场堆放造成了各种环境污染 矿山恢复、水土保持 加强对矿产资源的调查、评价、勘察、开采的规划管理，大力调整和优化矿产资源开发利用结构，积极推进规模办矿，集约经济；深化矿业体制改革与创新，大力培育、发展和规范矿业权市场；依靠科技进步与创新，促进采选技术优化升级，加强矿山废弃物综合利用，提高矿产资源开发利用水平。在开发的同时，加强矿山生态环境保护与恢复治理，创建“绿色矿区”，建立健全矿山地质灾害预报和预防系统。 本项目运营期通过采取硬化、绿化措施，可改善现有场地生态环境，可有效防控水土流失，与《承德市城市总体规划》（2016-2030）中的生态功能区划中该区域的生态服务功能和建设的方向不冲突。 四、《承德市生态环境保护“十四五”规划》 根据《承德市生态环境保护“十四五”规划》（承市政字[2022]16号）：规划指出“大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进重点行业领域挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代，加强重点行业工艺过程无组织排放控制和末端废气治理，提升企业生产工艺和VOCs污染防治水平，完善挥发性有机物污染源自动监测体系。”本项目沥青废气引入“两级活性炭吸附”装置进行净化，净化后高空排放；导热油炉设置低氮燃烧器，废气高空排放。通过上述治理措施，可使挥发性有机物和氮氧化物达标排放，符合规划要求。 五、《兴隆县生态文明建设规划（2020-2025）》 根据《兴隆县生态文明建设规划（2020-2025）》：规划指出“重点对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，加强设备与场所密闭管理，削减VOCs无组织排放”。 本项目产生VOCs的物料主要为沥青，沥青储运、转移、输送过程均采用密闭设施，不涉及敞开液面逸散，生产过程中沥青废气引入“两级活性炭吸附”装置进行净化，净化后高空排放。通过上述治理措施，可使挥发性有机物达标排放，符合规划要求。 产业政策符合性 经查询《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》鼓励类、限制类、淘汰类项目，该项目已取得兴隆县行政审批局备案（备案文号为：兴审批投字[2024]71号），项目的建设符合国家有关法律、法规和政策规定，因此该项目属于允许类；经查询，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类和许可准入类。综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 七、选址合理性 广西中南恒大公路工程有限公司北营房镇沥青搅拌站项目位于河北省承德市兴隆县北营房镇北营房村，占地面积18920m2，占地性质为首都地区环线高速（G95）承德（李家营）至平谷（冀京界）段项目（以下简称承平高速项目）建设用地。承平高速项目已取得河北省人民政府建设用地批复文件，批复文号：冀政转征函[2022]56号。本项目为高速项目配套工程，产品仅供承平高速使用，不对外销售，待承平高速项目建设完成后进行拆除，拆除后该地块用于建设北营房停车区。2022年12月25日中交路桥建设有限公司出具该项目用地说明（详见附件）。综上项目选址合理。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 本项目是服务于首都地区环线高速（G95）承德（李家营）至平谷（冀京界）段项目（以下简称承平高速项目）的沥青拌合站。承平高速项目环保手续简述如下：2018年承平高速建设单位委托编制了《首都地区环线高速公路承德（李家营）至平谷（冀京界）段工程环境影响报告书》，该报告书于2018年5月17日，取得原河北省环境保护厅出具的关于《首都地区环线高速公路承德（李家营）至平谷（冀京界）段工程》环境影响报告书的批复（冀环评[2018]227号），后由于设计变更，需重新报批环境影响评价文件。2023年承平高速建设单位委托河北绿业环保科技有限公司编制《首都地区环线高速公路河北省承德 (李家营)至平谷《冀京界) 段工程变更环境影响报告书》，该报告书于2023年5月8日取得承德市行政审批局批复，批复文号（承审批字[2023]152号）。本项目是服务于承平高速项目的沥青拌合站，生产的沥青不对外进行销售，仅供承平高速项目建设使用。承平高速路面沥青铺设拟在2024年4月开工，至2024年9月完工，本项目待承平高速项目建设完成后进行拆除，拆除后该地块用于建设北营房停车区。于2024年委托河北圣泓环保科技有限责任公司编制了《广西中南恒大公路工程有限公司北营房镇沥青搅拌站项目环境影响报告表》，并于2024年2月2日通过承德市生态环境局兴隆县分局审批，审批文号为：兴环评审字[2024]第001号。 由于建设单位建设过程中发生了以下变动：①增加了磨粉工序及生产设备，②厂区平面布置进行了变动，③增加了沥青储罐数量，④不建设锅炉房，⑤增加两台布袋除尘器。 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本次项目重新报批与重大变动清单对比分析如下： 表2-1 本次项目重新报批与重大变动清单对比分析 序号 重大变动情形 本次项目重新报批变动情况 是否属于重大变动 1 建设项目开发、使用功能发生变化的 建设项目开发、使用功能未发生变化 否 2 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 项目的生产、处置或储存能力未发生变化 否 3 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 项目无废水排放 否 4 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 项目位于环境质量不达标区，不达标指标为臭氧，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；本项目氮氧化物、挥发性有机物的排放量不增加 否 5 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 项目选址未变，总平面图布置图发生变化但未但未新增敏感点 否 6 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的 项目新增加了粉磨工序，导致颗粒物排放量增加了10%以上；原环评颗粒物排放量为2.547t/a，增加粉磨工序后排放量为3.562，增加了40% 是 7 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 物料运输、装卸、贮存方式无变化 否 8 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 项目无组织排放未增加10%及以上 否 9 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的 项目无废水排放 否 10 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 项目新增粉磨工序布袋除尘器排气筒2个 是 11 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 土壤或地下水污染防治措施无变化，锅炉噪声未采取厂房封闭措施，经预测厂界可达标排放，未导致环境影响加重 否 12 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 固体废物利用处置方式无变化 否 13 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 项目无事故废水 否 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日）第二十 四条：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。因此，本项目应重新报批建设项目的环境影响评价文件。 2、工程组成 主要建设内容详见下表。 表2-2 本项目主要建设内容一览表 序号 工程类型 名称 建设内容 1 主体工程 沥青拌合站 新建沥青拌合站1座，包括冷骨料供给系统、烘干加热系统、燃烧系统、筛分系统、沥青及粉料供给系统、计量系统、搅拌系统、除尘系统、存储系统等，用于生产沥青混合料。占地面积300m2 2 辅助工程 骨料入料仓 1座，内设6个单独骨料入料仓，每个入料仓容积18m3，入料仓底部接封闭计量称及皮带输送装置，入料仓设置软帘和水喷淋装置。占地面积108m2 粉料生产车间1 1座，内设1个粉料入料仓、1台摆式磨粉机、1座旋风除尘器、1台除尘器；粉料生产车间占地面积为60m2，层高10m 粉料生产车间2 1座，内设1个粉料入料仓、1台摆式磨粉机、1座旋风除尘器、1台除尘器；粉料生产车间占地面积为60m2，层高10m 3 储运工程 原料库房1 占地面积为3180m2，原料库为单层彩钢结构，层高12m，用于存放不同粒径的骨料。 原料库房2 占地面积为1500m2，原料库为单层彩钢结构，层高12m，用于存放不同粒径的骨料。 LNG储罐区 1处，项目骨料烘干及导热油炉加热均采用天然气为热源，项目选址区域无天然气管网，需采用储罐的形式供气，LNG储罐容积为50m3，配备天然气气化器及供气管路。占地面积170m2 沥青储罐区 设置沥青罐7个，兼做加热罐，每个容积为50m3。设置导热油炉一个，热源为天然气，以导热油作为载体，通过封闭管道间接加热沥青储罐，导热油炉燃烧机配套安装1台低氮燃烧器，烟气经一根15m高排气筒排放。 粉料筒仓 1个，最大储存量80t，用于存放粉料，筒仓顶部距地面20m。 车辆运输 厂区内采用铲车或传送皮带进行运输。 4 公用工程 给水工程 由厂区自备水井供水。 排水工程 项目无生产废水产生。厂区设沉淀车，容积1m3，防渗结构，洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，生活污水用于道路抑尘，不外排。 供电工程 项目由北营房镇电网供电。 供热工程 项目生产过程用热设备主要是导热油炉、烘干滚筒等，热源由LNG天然气储罐提供，原料库房不供暖。项目于2024年10月拆除，无需供暖 5 环保工程 废气治理工程 原料库封闭，设水喷淋或雾炮装置，粉尘无组织排放。 骨料入料仓设置软帘和水喷淋装置，粉尘无组织排放。 粉料生产车间设置软帘封闭，粉尘无组织排放。 项目粉料提升工序在密闭条件下工作，产生的粉尘通过收集后引至粉料仓顶设置的“滤袋除尘器”处理后无组织排放 粉磨工序废气分别引至布袋除尘器处理，净化后分别由15m高排气筒（DA001、DA002）排放 烘干滚筒废气和沥青拌合站筛分废气引至一套布袋除尘器处理，净化后由1根15m高排气筒（DA003）排放。 储罐呼吸口接入吸风管道，将沥青储罐呼吸废气引入“两级活性炭吸附”装置；搅拌楼卸料口设置侧吸式集气罩与搅拌楼呼吸口废气一同接入一台布袋除尘器，废气经除尘器处理后接入“两级活性炭吸附”装置；以上废气经净化后由一根17m高排气筒（DA004）排放。 导热油炉配套安装1台低氮燃烧器，产生的废气经1根15m高的排气筒（DA005）排放。 废水 项目无生产废水产生，生活污水用于道路抑尘，不外排。 噪声 厂房封闭隔声，选用低噪声设备，设备基础减振，车辆减速慢行，不鸣笛。 固体废物 生活垃圾集中收集，定期放至区域指定垃圾收集点，环卫部门统一处理。 除尘器收集的除尘灰作为原料回用于生产。 沥青拌合站筛分废料经集中收集后暂存于原料库房，由广西中南恒大公路工程有限公司北营房镇水稳站项目作为原料用于生产。 项目产生的危险废物主要是废导热油、废润滑油、废油桶、废活性炭及涉及沥青废气治理的废布袋等，收集后贮存于危险废物暂存间，委托有危废处置资质的单位定期处理。企业新建危废间1座，占地面积10m2，位于厂区东侧，危险废物暂存间为封闭结构，能做到防风、防雨、防晒、防渗；地面铺设防渗材料，防渗系数K≤10-10cm/s。 其他 场地除绿化外其他地面进行硬化。 6 依托工程 生活用房 项目生活用房依托承平高速项目经理部，位于本项目西南侧1km左右。 3、主要原辅材料及燃料的种类及用量 项目主要原辅材料及能源消耗量见下表： 表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗汇总表 序号 名称 单位 数量 备注 1 沥青 万t/a 1.76 外购成品沥青，由罐车运进厂区，封闭管道泵入沥青罐内。 2 砂子0.1-5mm 万t/a 9.12 外购，原料库房内储存 3 骨料 5-10mm 万t/a 11.8 外购，原料库房内储存 10-20mm 万t/a 14.4 外购，原料库房内储存 20-30mm 万t/a 1.8 外购，原料库房内储存 19-26.5mm 万t/a 1.12 原料外购，运输进厂后原料库房1内储存，该骨料为石灰石。本厂自行粉磨后作为沥青混合料原料，粉料用量1.12万t/a 4 导热油 t/a 2 外购，待项目结束后委托有资质单位处置。 5 天然气 万m3/a 320 外购，站区内最大暂存量为23t。 6 电 万kW·h/a 90 由北营房镇电网供电。 7 新鲜水 m3/a 1341 由自备水井供水。 上述部分原辅材料的特性简述如下： ⑴沥青：沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种。项目拟选用70#重交石油沥青，其软化点为44~54℃，闪点不低于230℃。石油沥青是原油蒸馏后的残渣。根据提炼程度的不同，在常温下呈液体、半固体或固体。石油沥青色黑而有光泽，具有较高的感温性。它在生产过程中曾经蒸馏至400℃以上，因而所含挥发成分甚少。 ⑵骨料：包含不同粒度规格，是沥青砼的主要骨料。本项目骨料规格为0.1-5mm、5-10mm、10-20mm、20-30mm，经采购后直接运进原料库房分区暂存；骨料规格为19-26.5mm，用于粉料生产。经采购后直接运进原料库房1暂存。 ⑶天然气（LNG）：项目外购天然气，通过1座天然气储罐在厂区贮存，天然气（LNG）储罐容积为50m3，LNG密度为一般在0.420t/m3~0.460t/m3之间，本项目按最大密度0.460t/m3计，厂区最大存量为23t。根据企业提供资料（见附件），天然气的组分清单列表如下： 表2-4 天然气各组分组成情况一览表 序号 项目 数量 单位 1 甲烷（CH4） 99.81 %（mol/mol） 2 乙烷（C2H6） 0.05 %（mol/mol） 3 丙烷（C3H8） 0.02 %（mol/mol） 4 正丁烷（NC4H10） 0.01 %（mol/mol） 5 正戊烷（NC5H12） 0.00 %（mol/mol） 6 异戊烷（IC5H12） 0.00 %（mol/mol） 7 氧气（O2） 0.00 %（mol/mol） 8 氮气（N2） 0.11 %（mol/mol） 9 二氧化碳（CO2） 0.00 %（mol/mol） 10 低热值 33.444 MJ/m3 11 高热值 37.127 MJ/m3 12 燃烧势 44.893 / ⑷导热油：导热油室温下为琥珀色液体，主要成分为石油系碳化物及添加剂。初沸点＞280℃，闪点为216℃，自燃温度＞320℃，相对密度0.8694，加热至其闪点或高于闪点时会形成可燃混合物或燃烧。导热油正常条件下使用不会成为健康危险源，泄漏可能导致大气污染和水源污染，长期或持续接触皮肤，而不适当清洗可能会阻塞皮肤毛孔导致皮肤过敏、油脂性粉刺、毛囊炎等，若不慎摄入可能会导致恶心、呕吐或腹泻。 4、主要生产单元、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设施及设施参数见下表。 表2-5 项目主要生产设施一览表 主要生产单元 主要工艺 生产设施 设施参数 处理能力 数量 冷料供给单元 冷骨料供给 骨料入料仓 容积 18m3 6个 冷料给料机 / / 1套6台 上料皮带机 / / 6台 烘干加热单元 冷骨料加热 烘干滚筒 / / 1台 主燃烧器 功率 30MW 1个 燃烧单元 沥青加热 导热油炉 / 2t/h 1台 筛分单元 骨料筛分 振动筛 / / 1个 热料仓 容积 77.9m3 1个 沥青、粉料供给单元 沥青供给 沥青罐 容积 50m3 7个 粉料供给 摆式磨粉机 功率 132kw 2台 粉料入料仓 容积 18m3 2台 旋风除尘器 容积 / 2台 粉料筒仓 容量 80t 1个 粉料提升机 / / 4台 计量单元 骨料称重计量 骨料称重计量装置 / / 2台 粉料称重计量 粉料称重计量装置 / / 1台 沥青称重计量 沥青称重计量装置 / / 1台 搅拌单元 物料搅拌 搅拌器 台时产量 500t/h 1台 控制系统 / / 1台 除尘单元 引风 二级活性炭引风机 风量 20000m3/h 1台 除尘 布袋除尘器 数量 / 4台 辅助单元 辅助生产 地磅 / / 1台 洗轮机 / / 1台 变压器 功率 1250KVA 1台 空气机 功率 110kw 1台 加热罐 容积 10m3 1台 水罐 容积 20m3 1台 天然气罐 容积 50m3 1台 5、主要产品及产能 项目建成后，年产沥青混合料40万吨。 6、劳动定员及工作制度 承平高速路面沥青铺设拟在2024年4月开工，至2024年9月完工，本项目为承平高速提供沥青混合料，待承平高速项目建设完成后进行拆除，故项目运行时间与承平高速路面沥青铺设时间一致，为2024年4月至2024年9月，运行时间180天。项目劳动定员为25人，每天2班，每班8个小时。导热油炉拟运行180天，每天24小时运转，其余设备拟运行180天，每天16小时运转。 7、平面布置 厂区总体呈不规则多边形，出入口位于厂区东南侧。厂区西侧为原料库，东部为生产区，生产区由南向北设置搅拌楼，烘干滚筒，输送带、沥青储罐、导热油炉，骨料入料仓位于沥青储罐西侧，粉料生产车间位于搅拌楼南侧，天然气储罐及气化站位于原料库南侧，危废间位于厂区东侧。详见附图2建设项目平面布置图。 8、水平衡情况 给水 项目用水取自自备水井，主要包括生产抑尘用水、道路抑尘用水、洗车用水和生活用水。 （1）生产抑尘用水：原料库封闭，设水喷淋及雾炮装置，入料口设置水喷淋装置，按3m3/d计，用水量为540m3/a（3m3/d）。 （2）厂区内运输道路抑尘用水：按0.6L/m2·次计，项目道路按200m计，平均宽度8m，平均每天降尘次数4次，则用水量为691.2m3/a（3.84m3/d），其中包括新鲜水320.4m3/a（1.78m3/d），生活污水370.8m3/a（2.06m3/d）。 （3）厂区设洗车池，洗车用水量为90m3/a（0.5m3/d），洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，新鲜水补充量按用水量的20%计，新鲜水补充量为18m3/a（0.1m3/d）。 （4）生活用水：参照《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13∕T5450.2-2021）中农村居民用水定额，按照18.5m3/人·a计算，项目劳动定员为25人，年运行180d，经核算，生活用水量为462.5m3/a（2.57m3/d）。 综上所述，项目投入运行后，新鲜水用水量为1341m3/a（7.45m3/d）。 排水 （1）生产抑尘用水全部蒸发或损耗，不外排。 （2）厂区内运输道路抑尘用水全部蒸发或损耗，不外排。 （3）厂区设洗车池，洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 （4）生活污水：生活污水量按用水量的80%计，则生活污水量为2.06m3/d（370.8m3/a），生活污水主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS等，用于厂区道路抑尘，不外排。 综上所述，项目投入运行后，无废水产生。 项目水平衡情况如下图所示： 图2-1 项目全厂水平衡情况示意图（单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 1、施工期： 施工期主要涉及配套设施施工、设备安装等工程。工艺流程及产排污节点如下： 图2-2 施工期工艺流程图 2、运营期： 工艺流程简述： 沥青混合料由沥青、骨料、粉料混合拌制而成，生产工艺包括粉料加工、骨料烘干预处理、沥青加热预处理、搅拌工序。 ①原料进场、储存 外购原料骨料由运输车运入厂区，根据骨料粒径存储于原料库房1或原料库房2内各分仓内；沥青进厂时由专用沥青运输车通过密闭沥青管道由真空泵抽至沥青罐储存。 ②粉料加工 由装载机将19-26.5mm的骨料运至粉料生产车间，卸载至粉料入料仓，经皮带输送机送至雷蒙磨内，雷蒙机内的物料，在机内碾压力的作用下研磨成粉，电机控制雷蒙机磨粉细度，雷蒙机在生产过程中为负压状态，研磨合格后的粉料经雷蒙机内部分选系统分选后随风机气流通过管道进入旋风除尘器内，物料在旋风除尘器内暂存。风由回风管道返回至鼓风机内，雷蒙磨粉系统风路是循环的，且在负压状态下流动。在雷蒙磨粉系统的生产运行过程中，环路系统风量会不断增加，但是系统的总容积是一定的，增加的风需要及时排出，才能维持机器的正常运转，根据生产原则将余风管道设置在鼓风机出口附近的风管上，通过余风管道将余风排出至布袋除尘器处理后排出。旋风除尘器暂存的粉料通过螺旋输送机送至粉料筒仓储存。 ③骨料烘干预处理 装载机由原料库内将0.1-5mm的砂子、5-10mm、10-20mm、20-30mm的骨料运至骨料入料仓，经冷料给料机自动进料至烘干滚筒进行烘干，烘干温度180℃，烘干滚筒以天然气为燃料。 ④沥青加热预处理 沥青罐兼做加热罐，使用导热油炉将其间接加热使温度保持在130℃左右，导热油炉以天然气为燃料。 ⑤搅拌混合工序 烘干后的骨料通过骨料提升机送到振动筛分工段，筛上不符合规格的骨料收集后暂存于原料库房，由广西中南恒大公路工程有限公司北营房镇水稳站项目作为原料用于生产，筛下符合规格的骨料经计量后按照配比要求送入搅拌器；加热后的沥青泵至沥青计量器，按配比要求由专门管道泵至搅拌器；粉料筒仓内的粉料经计量后按照配比要求送入搅拌器。进入搅拌器的热骨料、热沥青和粉料（不需预热）搅拌得到成品沥青混合料，整个过程都在密闭系统中进行，出料由运输车直接运走。沥青混合料生产工艺及排污节点如下图所示： 图2-3 沥青混合料工艺流程及排污节点图（G废气、N噪声、S固废） 表2-6 主要排污节点一览表 类别 序号 排污节点 污染物 污染因子 产生特征 措施 废气 G1 原料库 扬尘 颗粒物 连续 原料库封闭，设水喷淋或雾炮装置，粉尘无组织排放 G2 骨料入料仓 扬尘 颗粒物 间断 入料仓设置软帘封闭和水喷淋抑尘装置 G3 粉料生产车间内入料仓 扬尘 颗粒物 间断 粉料生产车间设置软帘封闭，入料仓置于内部 G4 粉磨工序 粉尘 颗粒物 连续 粉磨通过风机引入布袋除尘器处理，净化后经15m高排气筒（DA001、DA002）排放 G5 烘干滚筒 NOX、SO2、颗粒物、烟气黑度 NOX、SO2、颗粒物、烟气黑度 连续 筛分粉尘和烘干滚筒废气一起引入布袋除尘器处理，净化后经1根15m高排气筒（DA003）排放 G6 筛分 粉尘 颗粒物 连续 G7 搅拌楼呼吸口 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、颗粒物 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、颗粒物 连续 储罐呼吸口接入吸风管道，将沥青储罐呼吸废气引入“两级活性炭吸附”装置；搅拌楼卸料口设置侧吸式集气罩与搅拌楼呼吸口废气一同接入一台布袋除尘器，废气经除尘器处理后接入“两级活性炭吸附”装置；以上废气经净化后由一根17m高排气筒（DA004）排放 G8 搅拌楼卸料 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、颗粒物 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、颗粒物 间断 G9 沥青罐呼吸口 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃 连续 G10 导热油炉 NOX、SO2、颗粒物、烟气黑度 NOX、SO2、颗粒物、烟气黑度 连续 配套安装1台低氮燃烧器，锅炉废气经1根15m高排气筒（DA005）排放 G11 粉料筒仓呼吸口 颗粒物 颗粒物 连续 粉料仓顶设置的“滤袋除尘器”处理后无组织排放 / 运输车辆 扬尘 颗粒物 间断 道路硬化，洒水降尘，减速慢行 噪声 N1 摆式磨粉机 设备噪声 Leq(A) 连续 选用低噪声设备，基础减震 N2 烘干滚筒 设备噪声 Leq(A) 连续 选用低噪声设备，基础减震 N3 筛分设备 设备噪声 Leq(A) 连续 位于封闭的设备间内，选用低噪声设备，基础减震 N4 导热油炉 设备噪声 Leq(A) 连续 N5 气化设备 设备噪声 Leq(A) 连续 选用低噪声设备，基础减震 N6 搅拌机 设备噪声 Leq(A) 连续 位于封闭的设备间内，选用低噪声设备，基础减震 N7 卸料 设备噪声 Leq(A) 连续 选用低噪声设备，基础减震 / 运输车辆 车辆噪声 Leq(A) 间断 减速慢行，禁止鸣笛 废水 / 员工生活 生活污水 pH、BOD5、COD、SS、氨氮等 间断 用于道路抑尘，不外排 / 洗车 洗车用水 SS、石油类 间断 洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排 固废 S1 沥青拌合站筛分 筛分废料 筛分废料 间断 收集后暂存于原料库房，由广西中南恒大公路工程有限公司北营房镇水稳站项目作为原料用于生产 S2 烘干滚筒除尘器 除尘灰 除尘灰 连续 作为原料回用于生产 S3 粉料研磨除尘器 除尘灰 除尘灰 连续 作为原料回用于生产 S4 导热油炉 废导热油 废导热油 间断 建设危险废物暂存间1座，分类收集暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位处理。 / 设备维护 废润滑油 废润滑油 间断 废油桶 废油桶 间断 / 沥青废气治理 废活性炭 废活性炭 间断 废布袋 废布袋 间断 / 员工生活 生活垃圾 生活垃圾 间断 集中收集，定期由环卫部门清运处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不涉及原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）环境质量公报 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。本评价引用《2022年承德市生态环境状况公报》中兴隆县大气常规污染物中的SO2、CO、NO2、O3、PM10和PM2.5现状监测统计资料，来说明拟建地区的环境空气质量，监测结果见下表。 2022年兴隆县环境空气质量监测结果表 污染物名称 PM2.5 PM10 SO2 CO O3 NO2 环境空气质量综合指数 年均值 22 48 7 1 169 25 3.37 标准（二级） 35 70 60 4.0 160 40 / 注：1.CO的浓度单位是mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是μg/m3；2.CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数。 区域环境空气质量现状评价表见下表： 2022年区域环境空气质量现状评价表 环境空气质量综合指数 PM2.5 PM10 SO2 CO O3 NO2 现状浓度 22 48 7 1 169 25 标准值 35 70 60 4.0 160 40 占标率% 62.86 68.57 11.67 25.00 105.63 62.50 达标情况 达标 达标 达标 达标 不达标 达标 由上表可知，2022年兴隆县PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO环境空气质量均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求，O3环境空气质量现状浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求，超标率为5.63%，项目所在区域为不达标区。本项目无O3产生，且产生的大气污染物采取措施后均能达标排放，项目的建设对大气环境影响较小。 （2）环境质量现状监测 为进一步了解项目区环境空气质量现状，公司委托河北俊采环境检测技术有限公司对本项目特征因子（总悬浮颗粒物、苯并[α]芘、非甲烷总烃）进行了环境空气质量现状监测，并出具《广西中南恒大公路工程有限公司北营房镇沥青搅拌站项目检测报告》（HBJC检字（2022）第1218号），监测结果如下： （1）监测点位 DQ1#——占地范围内 监测因子： TSP、苯并[α]芘、非甲烷总烃 （3）监测时间 采样日期为2022年11月14日至11月20日，连续监测7天。 （4）评价方法 采用单因子标准指数法，其计算公式为： 式中：Pi——i评价因子的标准指数； Ci——i评价因子的监测浓度，mg/m3； C0i——i评价因子环境质量标准值，mg/m3。 评价通过分析最大质量浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率进行达标情况评价。 （5）监测结果汇总与统计 大气质量现状评价结果见下表。 环境空气质量现状监测与统计结果 监测项目 监测日期 浓度值 标准值 单位 超标率 （%） 单因子标准指数最大值（%） TSP 24小时平均浓度值 11.14 163 300 ug/m3 0 54.3 11-15 175 300 ug/m3 0 58.3 11-16 182 300 ug/m3 0 60.7 11-17 266 300 ug/m3 0 88.7 11-18 219 300 ug/m3 0 73.0 11-19 248 300 ug/m3 0 82.7 11-20 281 300 ug/m3 0 93.7 苯并[α]芘24小时平均值 11.14 ＜0.0009 2.5 ug/m3 0 0 11-15 ＜0.0009 2.5 ug/m3 0 0 11-16 ＜0.0009 0.0025 ug/m3 0 0 11-17 ＜0.0009 0.0025 ug/m3 0 0 11-18 ＜0.0009 0.0025 ug/m3 0 0 11-19 ＜0.0009 0.0025 ug/m3 0 0 11-20 ＜0.0009 2.5 ug/m3 0 0 非甲烷总烃 11-14 2:00-3:00 0.84 2.0 mg/m3 0 42.0 8:00-9:00 0.89 2.0 mg/m3 0 44.5 14:00-15:00 0.92 2.0 mg/m3 0 46.0 20:00-21:00 0.91 2.0 mg/m3 0 45.5 11-15 2:00-3:00 0.88 2.0 mg/m3 0 44.0 8:00-9:00 0.89 2.0 mg/m3 0 44.5 14:00-15:00 0.92 2.0 mg/m3 0 46.0 20:00-21:00 0.88 2.0 mg/m3 0 44.0 11-16 2:00-3:00 0.80 2.0 mg/m3 0 40.0 8:00-9:00 0.83 2.0 mg/m3 0 41.5 14:00-15:00 0.86 2.0 mg/m3 0 43.0 20:00-21:00 0.81 2.0 mg/m3 0 40.5 11-17 2:00-3:00 0.80 2.0 mg/m3 0 40.0 8:00-9:00 0.82 2.0 mg/m3 0 41.0 14:00-15:00 0.86 2.0 mg/m3 0 43.0 20:00-21:00 0.81 2.0 mg/m3 0 40.5 11-18 2:00-3:00 0.84 2.0 mg/m3 0 42.0 8:00-9:00 0.89 2.0 mg/m3 0 44.5 14:00-15:00 0.91 2.0 mg/m3 0 45.5 20:00-21:00 0.86 2.0 mg/m3 0 43.0 11-19 2:00-3:00 0.87 2.0 mg/m3 0 43.5 8:00-9:00 0.92 2.0 mg/m3 0 46.0 14:00-15:00 0.95 2.0 mg/m3 0 47.5 20:00-21:00 0.91 2.0 mg/m3 0 45.5 11-20 2:00-3:00 0.86 2.0 mg/m3 0 43.0 8:00-9:00 0.87 2.0 mg/m3 0 43.5 14:00-15:00 0.89 2.0 mg/m3 0 44.5 20:00-21:00 0.88 2.0 mg/m3 0 44.0 （6）结果分析 根据上表监测结果，TSP、苯并[α]芘24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2其他项目二级标准限值要求。非甲烷总烃浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值要求。 2、地表水环境 流经项目区域内的河流为柳河，位于项目南侧654m处。柳河共布设地表水常规监测新面3个，2022年三块石、大杖子（二）断面水质类别均为I类，26#桥断面水质类别为II类，柳河流域总体水质状况为优，与2021年相比继续保持优的水质。柳河监测断面水质状况如下： 2022年柳河监测断面水质评价结果表 河流名称 断面名称 各监测断面水质情况 2021年河流水质状况 2022年河流水质状况 2021年 2022年 水质达标情况 主要污染物 柳河 三块石 I I 达标 / 优 优 大杖子（二） I I 达标 / 26#桥 II II 达标 / 3、声环境 项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，不开展声环境质量现状调查。 4、生态环境 本项目不涉及生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，不开展电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤环境 项目不存在地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，不开展地下水现状调查。 为了解项目区土壤环境质量，公司委托河北俊采环境检测技术有限公司对项目区域土壤环境质量现状进行监测，并出具《广西中南恒大公路工程有限公司北营房镇沥青搅拌站项目》检测报告（HBJC检字（2022）第1218号），监测结果如下： （1）监测点位 TR1#——北沟村； （2）监测因子 TR1#监测《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试用）》（GB36600-2018）表1中45项。 （3）监测时间和频次 监测1日，采样1次。 （4）评价因子与评价标准 本次评价因子同监测因子，TR1#评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中第一类用地土壤污染风险筛选值。 （5）监测结果统计 土壤现状评价结果一览表 单位：mg/kg TR1# 监测项目 标准值 监测值 标准指数 砷 20 4.00 0.2 镉 20 0.18 0.009 铬（六价） 3.0 未检出 / 铜 2000 48 0.024 铅 400 34 0.085 汞 8 0.064 0.008 镍 150 49 0.327 硝基苯 34 未检出 / 2-氯酚 250 未检出 / 苯并［a］蒽 5.5 未检出 / 苯并［a］芘 0.55 未检出 / 苯并［b］荧蒽 5.5 未检出 / 苯并［k］荧蒽 55 未检出 / 䓛 490 未检出 / 二苯并［a,h］蒽 0.55 未检出 / 茚并［1,2,3-cd］芘 5.5 未检出 / 萘 25 未检出 / 苯胺 92 未检出 / 四氯化碳 0.9 未检出 / 氯仿 0.3 未检出 / 氯甲烷 12 未检出 / 1,1-二氯乙烷 3 未检出 / 1,2-二氯乙烷 0.52 未检出 / 1,1-二氯乙烯 12 未检出 / 顺-1,2-二氯乙烯 66 未检出 / 反-1,2-二氯乙烯 10 未检出 / 二氯甲烷 94 未检出 / 1,2-二氯丙烷 1 未检出 / 1,1,1,2-四氯乙烷 2.6 未检出 / 1,1,2,2-四氯乙烷 1.6 未检出 / 四氯乙烯 11 未检出 / 1,1,1-三氯乙烷 701 未检出 / 1,1,2-三氯乙烷 0.6 未检出 / 三氯乙烯 0.7 未检出 / 1,2,3-三氯丙烷 0.05 未检出 / 氯乙烯 0.12 未检出 / 苯 1 未检出 / 氯苯 68 未检出 / 1,2-二氯苯 560 未检出 / 1,4-二氯苯 5.6 未检出 / 乙苯 7.2 未检出 / 苯乙烯 1290 未检出 / 甲苯 1200 未检出 / 间二甲苯+对二甲苯 163 未检出 / 邻二甲苯 222 未检出 / （7）监测结果分析 通过对监测点位的土壤质量分析可知，TR1#各项监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第一类用地土壤污染风险筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，项目厂界外500m范围内居住区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标见下表；项目厂界外50m范围内没有声环境保护目标；项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目用地范围内不含特殊生态敏感区、重要生态敏感区。主要环境保护目标见下表： 主要环境保护目标 环境要素 保护目标 坐标 功能 方位 距离（m） 环境质量标准 E N 大气环境 北沟村 117.673651 40.577226 居住 N 405 《环境空气环境质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准 北营房村 117.679724 40.581647 居住 W 414 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期颗粒物的排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。具体标准限值详见下表： 施工期大气污染物排放标准 污染源类别 标准名称 污染物 排放类型 浓度限值 单位 废气 《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019) PM10* 无组织排放 80 μg/m³ ≤2 次/天 备注：PM10排放标准为监测点浓度限值，指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m³时，以150μg/m³计。 运行阶段粉磨工序使用原料为石灰石本项目粉磨工序有组织颗粒物的排放从严执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表1大气污染物排放限值-石灰制品生产-破碎、筛分、粉磨及其他生产工序或设施限值（排气筒高度不低于15m）；沥青拌合站呼吸口及卸料口有组织颗粒物的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（排气筒高度高于周围200m半径范围的建筑5m以上）；导热油炉燃气废气的排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值（新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上）；筛分及烘干滚筒废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2工业炉窑污染物排放限值（当烟囱（或排气筒）周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱（或排气筒）还应高出最高建筑物3.0m以上）及《承德市工业炉窑综合治理实施方案》承环办【2020】72号工业炉窑污染物排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。厂界无组织颗粒物的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；沥青储罐呼吸、沥青拌合站呼吸口及卸料口沥青烟、苯并[a]芘的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值要求（排气筒高度高于周围200m半径范围的建筑5m以上）；非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业最高允许排放浓度限值和表2中其他企业浓度限值（排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上）； 运营期大气污染物排放标准 阶段 适用范围 排放类型 污染因子 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排气筒高度要求 标准来源 运营期 粉磨工序 有组织 颗粒物 ≤20 / 排气筒高度不低于15m 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022） 导热油炉废气 有组织 颗粒物 ≤5 / 新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020） SO2 ≤10 / NOx ≤50 / 烟气黑度（林格曼黑度，级） ≤1 / 筛分、烘干滚筒废气 有组织 颗粒物 ≤30 / 当烟囱（或排气筒）周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱（或排气筒）还应高出最高建筑物3.0m以上 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）及《承德市工业炉窑综合治理实施方案》承环办【2020】72号 SO2 ≤200 / NOx ≤300 / 烟气黑度（林格曼黑度，级） ≤1 / 沥青储罐呼吸、沥青拌合站呼吸口及卸料口废气 有组织 颗粒物 ≤120 ≤4.46 排气筒高度高于周围200m半径范围的建筑5m以上 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 沥青烟 ≤75 ≤0.252 苯并[a]芘 ≤0.3×10-3 ≤0.071×10-3 非甲烷总烃 ≤80 / 排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） 臭气浓度 2000（无量纲） / 排气筒高度不低于15m 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） 厂界 无组织 颗粒物 1.0 / / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 苯并[a]芘 ≤0.008×10-3 / / 沥青烟 生产设备不得有明显的无组织排放存在 / / 非甲烷总烃 2.0 / / 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） 臭气浓度 ≤20（无量纲） / / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。具体标准限值详见下表： 噪声排放标准 类别 排放类型 排放时期 标准限值 标准来源 噪声 等效连续A声级 运营期 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 施工期 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准 3、固体废物排放和管理标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无废水外排，不新增水污染物总量控制指标。根据大气专项评价报告，以产污系数法核算，二氧化硫产生量为0.396t/a，氮氧化物产生量为5.653t/a；以标准值法核算，二氧化硫产生量为28.897t/a，氮氧化物产生量为43.685t/a。由此可见，取严后，本项目的总量控制指标为二氧化硫：0.396t/a；氮氧化物：5.653t/a；非甲烷总烃：0.006t/a。总量管理指标：苯并[a]芘：2.02×10-6t/a；颗粒物：3.562t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境保护措施： 1.施工扬尘 扬尘是项目施工期间影响环境空气的主要污染物，来源于主体施工、建筑物料及建筑垃圾的堆存，建筑材料的装卸、搬运、使用，以及运料车辆的出入等。为减少扬尘产生量，根据《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）相关要求，建设单位拟采取的粉尘控制措施如下： ①在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； ②在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座； ③对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区进行硬化处理，并保持地面整洁； ④在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出； ⑤使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，不进行现场拌和； ⑥在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施； ⑦建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施； ⑧在施工工地同步安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，分别与建设主管部门、生态环境主管部门的监控设备联网，并保证系统正常运行,发生故障应当在二十四小时内修复； ⑨土地挖掘、平整及施工建设过程中采用洒水措施，及时向易产生扬尘的施工场地、路面洒水，每天洒水次数不低于2次，大风天增加洒水量及洒水次数，减少扬尘产生； ⑩建筑材料、设备的运输及建筑垃圾清运过程中，运输车辆减速慢行，运输建筑垃圾采用蓬布遮盖，以避免沿途洒落，对运输道路及时进行清扫，减少运输扬尘。 在采取上述措施后，施工厂界扬尘实测值与同时段区域PM10小时浓度差值小于80ug/m³，符合《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1排放浓度限值要求，施工期大气环境影响可接受。 2.废水 施工期产生的废水为生活污水。 （1）生活污水 项目施工人员均来自于当地，项目施工期间生活污水产生量很小，主要为施工人员的盥洗水，用于施工场地降尘，不外排。 综上所述，项目施工期间对区域水环境影响可接受。 3.噪声 施工期产生的噪声包括施工设备噪声和运输噪声。为减少噪声影响，建设单位拟采取的措施如下： ①施工时尽量使用低噪声机械设备，在施工过程中安排专人对设备进行定期保养维护，对施工人员进行操作培训，严格按照操作规程使用各类机械设备。 ②运输车辆通过要减速慢行以降低噪声。 ③合理选择运输建筑材料的道路，尽可能避开敏感点。运输车辆穿越环境敏感点时限速、禁鸣。 ④合理安排施工时间，高噪声工期必须避开敏感时段。 ⑤加强施工期管理，施工单位设专人负责施工机械的保养和维护，保养和维护要有切实可行的规章制度，要定期对现场工作人员进行培训，每个工人都要严格按照规范使用各类机械，避免因故障产生突发噪声。 采取以上措施后，项目施工期产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，施工期噪声达标排放。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 运营期环境影响和保护措施： 1、废气 （1）废气源强核算 废气源强核算情况见下表。 废气源强核算表 表污染源 污染物 污染因子 编号 排放方式 产生情况 除尘系统 排放情况 产生量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 废气量（m3/h） 去除效率（%） 排放量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 粉磨工序 粉磨工序废气 颗粒物 DA001 有组织 6.664 2.314 771.29 3000 99 0.06664 0.023 7.71 粉磨工序 粉磨工序废气 颗粒物 DA002 有组织 6.664 2.314 771.29 3000 99 0.06664 0.023 7.71 筛分、烘干滚筒 烘干筛分粉尘 颗粒物 DA003 有组织 74.6 / / 50000 99 0.746 0.259 5.18 SO2 0.36 / / 0 0.36 0.125 11.49 NOx 5.38 / / 0 5.38 1.868 171.67 沥青储罐呼吸、沥青拌合站呼吸口及卸料口 沥青罐呼吸、沥青拌合站呼吸口及卸料口废气 沥青烟 DA004 有组织 0.99 / / 20000 96 0.0357 0.0083 0.6198 苯并[a]芘 14.85×10-6 / / 5.34×10-7 1.24×10-7 9.27×10-6 非甲烷总烃 0.044 / / 0.0016 3.70×10-4 0.0278 颗粒物 76.48 26.56 / 99 0.76 0.27 13.5 臭气浓度 4000（无量纲） / / / 200（无量纲） / / 导热油炉 导热油炉废气 SO2 DA005 有组织 0.036 0.008 3.56 / / 0.036 0.008 3.56 NOX 0.273 0.063 28.06 0.273 0.063 28.06 烟尘 0.041 0.009 4.23 0.041 0.009 4.23 原料仓1 原料库1扬尘 颗粒物 MF001 无组织 5.248 / / / 90 0.525 0.182 / 原料仓2 原料库2扬尘 颗粒物 MF002 无组织 2.4 / / / 90 0.24 0.083 / 骨料入料仓 骨料入料仓废气 颗粒物 MF003 无组织 0.26 / / / 90 0.026 0.009 / 粉料生产车间1 粉料入料仓废气1 颗粒物 MF004 无组织 0.0039 / / / 40 0.00234 0.0008 粉料生产车间2 粉料入料仓废气2 颗粒物 MF005 无组织 0.0039 / / / 40 0.00234 0.0008 沥青拌合站 沥青罐呼吸、沥青加热及搅拌废气 苯并[a]芘 MF006 无组织 1.49×10-6 / / / / 1.49×10-6 4.64×10-7 / 非甲烷总烃 0.0044 / / / 0.0044 1.53×10-3 / 臭气浓度 200（无量纲） / / / / 20（无量纲） / / 粉料筒仓 粉料筒仓废气 颗粒物 MF007 无组织 2.128 0.739 / / 99.7 0.006 0.002 / 运输 运输扬尘 颗粒物 MF008 无组织 2.69 / 60 1.08 / / （2）污染物排放量 大气污染物排放量见下表。 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 3.562 2 SO2 0.396 3 NOx 5.653 4 苯并[a]芘 2.02×10-6 5 沥青烟 0.135 6 非甲烷总烃 0.006 废气达标排放 粉磨工序产生的颗粒物排放可以满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表1大气污染物排放限值要求；沥青拌合站筛分、烘干滚筒废气产生的颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度排放浓度可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2工业炉窑污染物排放限值及《承德市工业炉窑综合治理实施方案》承环办【2020】72号工业炉窑污染物排放限值；沥青储罐呼吸、沥青拌合站呼吸口及卸料口产生的颗粒物、沥青烟和苯并[a]芘排放浓度和排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘的最高允许排放浓度及最高允许排放速率二级标准要求；非甲烷总烃排放浓度可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业最高允许排放浓度限值；有组织颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。导热油炉有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度等大气污染物的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)中表1大气污染物排放限值中燃气锅炉标准。 厂界无组织排放颗粒物和苯并[a]芘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2限值。 废气监测计划 废气监测计划表 环境要素 监测位置 监测项目 频次 执行标准 废气 粉料研磨排气筒DA001、DA002 颗粒物 1次/年 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022） 筛分、烘干滚筒排气筒DA003 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 1次/半年 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）及《承德市工业炉窑综合治理实施方案》承环办【2020】72号 沥青储罐、沥青拌合站出料口排气筒DA004 颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、臭气浓度 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘的最高允许排放浓度及最高允许排放速率二级标准要求；《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2臭气浓度排放浓度限值 非甲烷总烃 1次/年 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业最高允许排放浓度限值 导热油炉排气筒DA005 颗粒物、SO2、林格曼黑度 1次/年 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值中燃气锅炉标准 NOx 1次/月 厂界 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准 沥青烟、苯并[a]芘 非甲烷总烃 1次/年 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） 臭气浓度 1次/年 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 2、废水 项目运营期废水主要为生活污水和洗车废水。项目生活盥洗污水产生量为370.8m3/a （2.06m3/d），用于道路抑尘，不外排；生产工序抑尘用水和厂区内运输道路降尘用水全部蒸发或损耗，无废水排放。洗车废水产生量为72m3/a （0.4m3/d），厂区设沉淀池，洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 本项目水污染物产生情况详见下表： 废水产生情况一览表 产污环节 类别 污染物种类 污染物产生浓度及产生量 治理设施 处理能力 治理工艺 治理效率 是否为可行技术 生活办公 生活污水 pH 6-9 / / / / COD 350mg/L，0.130t/a BOD5 200mg/L，0.074t/a SS 200mg/L，0.074t/a NH3-N 30mg/L，0.011t/a 洗车 洗车废水 SS 200mg/L，0.0036t/a / / / / 石油类 2mg/L，0.0001t/a 本项目水污染物排放情况详见下表： 废水排放情况一览表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 生活污水 pH、COD、BOD5、SS、 氨氮 道路抑尘 不外排 — — — — (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 洗车废水 SS、石油类 循环使用 不外排 — — — — (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 综上，项目员工生活盥洗污水用于道路抑尘，不外排；洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。经水环境影响分析，项目采取的水污染控制措施合理、有效，项目的生产运营期对地表水环境影响可接受。 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目生产运行阶段主要噪声源为烘干滚筒、振动筛、搅拌器、摆式磨粉机等设备运行过程中产生的机械噪声以及运输车辆产生的交通噪声等，噪声源强为70~90dB（A），噪声源强见下表。 主要噪声源一览表 序号 位置 污染源 源强dB（A） 降噪措施 降噪效果dB（A） 持续时间 1 沥青拌合站 烘干滚筒 85 选用低噪声设备、基础减震 20-25 每天2班，每班8h，2880h/a。16h只在昼间运行。 2 摆式磨粉机 90 3 振动筛 90 4 提升机 80 5 搅拌器 90 6 风机 87 7 沥青泵 90 8 输送机 70 9 导热油炉 70 昼夜24h运行 10 导热油泵 70 11 厂区道路 车辆 85 运输车辆禁止鸣笛、减速慢行 20 / （2）达标情况分析 项目声环境影响预测过程中，各噪声设备在一定的距离处可以被视作点源，设备所处位置、与墙壁的距离、房间常数、与预测点的距离、隔墙厚度等均按实际布设确定，同时考虑了地形因素的影响。 项目生产运行阶段昼间声级等值线（贡献值）见下图。 昼间噪声贡献值分布图 项目四厂界昼间噪声预测结果如下表所示： 昼间噪声贡献值计算结果 点位 昼间贡献值dB（A） 标准值dB（A） 达标性 北厂界 40.34 昼间≤60 达标 东厂界 45.16 达标 南厂界 46.08 达标 西厂界 24.93 达标 项目生产运行阶段夜间声级等值线（贡献值）见下图。 夜间噪声贡献值分布图 项目四厂界夜间噪声预测结果如下表所示： 夜间噪声贡献值计算结果 点位 夜间贡献值dB（A） 标准值dB（A） 达标性 北厂界 22.41 夜间≤50 达标 东厂界 28.40 达标 南厂界 15.58 达标 西厂界 0 达标 根据上表结果可知，项目厂界昼夜噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目噪声达标排放。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）自行监测相关要求，项目噪声源监测详见下表： 项目噪声源监测要求一览表 环境要素 监测位置 监测项目 频次 执行标准 厂界噪声 四厂界外1m处 Leq 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 4、固体废物 项目生产运行阶段产生的固体废物主要为：生活垃圾、除尘灰、沥青拌合站筛分废料、废导热油、废润滑油、废油桶、废活性炭及涉及沥青废气治理的废布袋等。 （1）生活垃圾日产生量按0.5kg/人计算，则生活垃圾产生量为12.5kg/d，2.25t/a，由建设单位集中收集后交由环卫部门统一清运处理； （2）除尘灰产生量为171.499t/a，作为原料回用于生产； （3）沥青拌合站筛分废料，项目生产原料为不同粒径的骨料，经烘干加热后通过提升机进入振动筛，筛分后合格的物料进入后续生产，筛选不合格（粒径过大）的废骨料则不能进入生产线，根据建设单位提供资料，振动筛筛选出来的废骨料产生量约为22.5t/a。项目废骨料收集后暂存于原料库房，由广西中南恒大公路工程有限公司北营房镇水稳站项目作为原料用于生产； （4）废导热油：项目导热油炉中导热油待项目结束后委托有资质单位处置，废导热油产生量为2t。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废导热油属于HW08废润滑油与含矿物油废物类危险废物（废物代码：900-249-08），待项目结束后委托有资质单位处置，委托有资质单位处理。 （5）沥青烟气治理系统废活性炭：本项目沥青储罐呼吸废气及拌合废气经“两级活性炭”沥青烟处理系统处理，根据工程分析可知，本项目沥青烟（包括苯并芘和非甲烷总烃）废气去除总量为0.86t/a，一吨活性炭最多可吸附0.25t的废气。根据项目治理措施的活性炭装载量，项目拟每2个月更换一次活性炭，每年更换6次，每次更换量为0.57t，则本项目废活性炭产生量约为3.44t/a。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于HW49其他废物类危险废物（废物代码：900-039-49），废活性炭暂存于危废贮存间，定期委托有资质单位处理。 （6）废润滑油和废油桶：项目生产机械设备要进行定期维护保养及维修，该过程会产生一定量的废润滑油和废油桶，废润滑油产生量约为0.5t/a，废油桶产生量约为0.5t/a。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，机械维修过程产生的废润滑油属于HW08废润滑油与含矿物油废物类危险废物（废物代码：900-217-08），废油桶属于HW08废润滑油与含矿物油废物类危险废物（废物代码：900-249-08），废润滑油和废油桶暂存于危废贮存间，委托有资质单位处理。 （7）涉及沥青废气治理的废布袋：布袋除尘器处理沥青废气后会产生废布袋，废布袋的产生量为0.05t/a。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》布袋除尘器处理沥青废气后产生的废布袋属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，属于HW49非特定行业其他废物（废物代码：900-041-49），涉及沥青废气治理的废布袋暂存于危废贮存间，委托有资质单位处理。 项目运营期固体废物产生情况详见下表： 固体废物产生情况一览表 序号 废物名称 属性 类别 代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 产废周期 污染防治措施 1 生活垃圾 生活垃圾 / / 2.25 职工生活 固态 1天 收集后由环卫部门处理 2 除尘灰 一般工业固体废物 工业粉尘 309-002-66 171.499 除尘器 固态 1月 作为原料回用于生产 3 沥青拌合站筛分废料 其他废物 309-002-99 22.5 沥青拌合站筛分 固态 1月 由广西中南恒大公路工程有限公司北营房镇水稳站项目作为原料用于生产 危险废物汇一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废导热油 HW08废润滑油于含矿物油废物类危险废物 900-249-08 2t 导热油炉 液态 矿物油 矿物油 6个月 T，I 待项目结束后委托有资质单位处置 2 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 0.86 沥青烟处理系统 固态 活性炭、吸附物质 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃 2个月 T 分类收集，暂存于危废间内，定期委托有资质单位处置 3 废润滑油 HW08废润滑油于含矿物油废物类危险废物 900-217-08 0.5 机械维修 液态 矿物油 矿物油 6个月 T，I 4 废油桶 HW08废润滑油于含矿物油废物类危险废物 900-249-08 0.5 机械维修 固态 矿物油 矿物油 6个月 T，I 5 涉及沥青废气治理的废布袋 HW49其他废物 900-041-49 0.05 沥青烟处理系统 固态 活性炭、吸附物质 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃 2个月 T （8）沥青拌合站筛分废料去向可行性分析 广西中南恒大公路工程有限公司位于承德市兴隆县北营房镇北营房村建设一座水稳站，距离本项目约1080m，2022年11月编制了《广西中南恒大公路工程有限公司北营房镇水稳站项目环境影响评价报告表》；于2022年12月15日取得审批意见（兴环评审字【2022】第047号），于2023年3月取得排污许可证，编号：914501006851677774001X，有效期期限：2023-3-27至 2028-3-26。于2023年6月通过专家验收，建设规模为年产54万吨水稳料。生产180天与沥青搅拌站一致，兴隆县众创矿山废料综合利用有限公司采用搅拌生产工艺，将本项目产生的沥青拌合站筛分废料加工成水稳料进行用于承平高速建设。 建设单位拟建设危险废物暂存间，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关技术要求进行贮存。 （1）危险废物贮存场所（设施） 建设单位拟建设危险废物暂存间，并应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求设置，具体如下： ①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 ②危险废物贮存设施已配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ③贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防风、防雨、防晒、防渗（渗透系数≤10-10cm/s）。 ④危险废物贮存期限按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，及时交由资质单位集中处置。 ⑤危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，并做好危险废物出入库交接记录。 ⑥存放装载液体、半固体危险废物容器位置，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑦危险废物暂存场所设置符合《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 ⑧危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施。 （2）运输过程的环境影响分析 从厂区内产生工艺环节运输到危险暂存间可能产生散落、泄漏，有可能污染土壤和地下水，因此从厂区内产生的环节运输到危险废物暂存间，采用专用设备进行运输，并派专人负责运输转运，加强对运输人员的培训，减少运输过程的散落、泄露。从厂区内产生工艺环节运输到危险暂存间运输路线沿线已经进行硬化，没有耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等环境敏感点。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 本项目产生的废导热油待项目结束后委托有资质单位处置，废润滑油、废油桶、废活性炭、涉及沥青废气治理的废布袋作为危险废物分类收集暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位转移、处置。项目周边区域分布有有资质的单位，如承德双然环保科技有限公司。承德双然环保科技有限公司服务范围为承德地区，经营范围为贮存HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW21、HW22、HW23、HW29、HW31、HW32、HW34、HW35、HW36、HW37、HW46、HW48、HW49、HW50共26类危险废物，其中HW08废润滑油与含矿物油废物最大贮存量180t、年转运量10000t，该公司年度核准经营规模包含本项目产生的危险废物，且本项目产生的危险废物量远小于该资质单位的处置量。故建议本项目危险废物可以委托承德双然环保科技有限公司处置。综上，本项目危险废物定期交由有资质的单位处理措施可行。 （4）危险废物收集、暂存、转运过程应急预案 危险废物收集、储运、中转过程一旦发生意外事故，建设单位应根据风险应急预案立即采取如下措施： ①设立事故警戒线，启动应急预案，并按要求向环保主管部门进行报告。 ②对事故受到污染的土壤和水体等进行相应的清理和修复。 ③清理过程产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 ④进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，佩戴防护用具。 一般工业固废暂存场所建设应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求。 危险废物暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 （5）固体废物环境管理要求 ①项目运营期固体废物的产生、贮存、利用和处置全过程应严格遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。 ②项目运营期产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物时，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他纺织污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； ③建设单位运营期应当建立健全工业固体废物和危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境纺织责任制度，建立工业固体废物和危险废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物和危险废物可追溯，可查询，并采取防治工业固体废物和危险废物污染环境的措施； ④企业对收集、贮存、运输、处置一般工业固体废物和危险废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 ⑤严禁将生活垃圾与一般工业固体废物、危险废物混合处置。 ⑥项目运营期间需要终止生产的，应当事先对工业固体废物和危险废物的贮存、处置设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物和危险废物作出妥善处置，防止污染环境。 采取上述保护措施后，固体废物均得到妥善处置。 5、地下水 项目无废水产生，不存在地下水污染途径，企业按要求做好分区防渗措施后，项目建设对地下水环境影响可接受。 6、土壤 根据项目使用原辅料、燃料及产品、污染物的性质分析，本项目使用的原辅料主要为砂石骨料、粉料、沥青、导热油，大气污染物主要为颗粒物、苯并[a]芘、非甲烷总烃、沥青烟及SO2、NOx等，固体废物有一般工业固废及危险废物。 项目进行分区防渗，危废贮存间为重点防渗区，沥青罐区、产品卸料区及沉淀池为一般防渗区，其他区域为简单防渗区。分区防渗要求详见下表。 本项目污染防渗分区一览表 防渗分区 主要构筑物名称 防渗技术要求 重点防渗区 危废贮存间 按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)执行（防渗层为至少lm厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 一般防渗区 沥青罐区、产品卸料区、沉淀池 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s 简单防渗区 厂区其他区域 一般地面硬化 项目采用分区防渗，项目运行对土壤的影响主要为沥青烟等大气污染物因大气沉降对土壤造成的污染。 项目对沥青搅拌楼卸料口设置侧吸式集气罩，储罐呼吸口接入吸风管道，利用管道将沥青废气引入一套“两级活性炭吸附”装置，净化后由一根15m高排气筒（DA002）排放，经两级活性炭吸附处理后，沥青烟等废气达标排放，项目进行土壤跟踪监测，监测计划见表4-12。经过采取相应的措施后，大气沉降对周边土壤环境的影响可接受。 土壤监测计划表 环境要素 监测位置 监测项目 频次 执行标准 土壤 北沟村 苯并[a]芘、石油烃 次/2年 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中第一类用地土壤污染风险筛选值 7、生态 项目占地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》本项目可不开展生态环境影响评价。 8、环境风险 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量，因此，设置环境风险专项评价。具体详见项目风险专项评价。 根据风险专项评价结论，该项目存在一定潜在风险，但通过采用风险防范措施，可有效避免和减少项目环境风险对周边大气环境、水环境、土壤环境的影响。在落实各项风险管理和环境风险防范措施之后，项目环境风险是可防控的，项目可行。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 10、服务期满后 图4-3 服务期满后工艺流程图 工程服务期满后，由广西中南恒大公路工程有限公司将厂区内建筑及设施全面拆除清运，对生产设备进行拆除清运及对剩余生产原料进行清理。对生产区域等临时占地进行全面恢复，场地进行平整，尽量减少工程区内的生产痕迹。 拆除设备应跟随设备状况，优先回收利用，不可利用的外售处理。拆除项目期间，应做好洒水降尘措施。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001粉磨工序布袋除尘器排放口 | 颗粒物 | 粉磨工序粉尘引入布袋除尘器处理，净化后经各自的15m高排气筒排放 | 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表1大气污染物排放限值要求 |
|  | DA002粉磨工序布袋除尘器排放口 | 颗粒物 | 粉磨工序粉尘引入布袋除尘器处理，净化后经各自的15m高排气筒排放 |  |
|  | DA003/筛分、烘干滚筒排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 筛分粉尘和烘干废气一起引入布袋除尘器处理，净化后经1根15m高排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）及《承德市工业炉窑综合治理实施方案》承环办【2020】72号 |
|  | DA004/沥青储罐、沥青拌合站呼吸口及卸料口排气筒 | 颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘 | 储罐呼吸口接入吸风管道，利用管道将沥青储罐呼吸、沥青加热废气引入“两级活性炭吸附”装置；搅拌楼入料搅拌过程会有部分粉尘产生，因此搅拌楼卸料口设置侧吸式集气罩与搅拌楼呼吸口废气一同接入一台布袋除尘器，搅拌楼卸料口及呼吸口废气经布袋除尘器处理后接入“两级活性炭吸附”装置；以上废气经净化后由一根17m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中沥颗粒物、青烟、苯并[a]芘的最高允许排放浓度及最高允许排放速率二级标准要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业最高允许排放浓度限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2臭气浓度排放浓度限值 |
|  | DA005/导热油炉排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 低氮燃烧器+1根15m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值中燃气锅炉标准 |
|  | 原料库 | 颗粒物 | 原料库封闭，设水喷淋或雾炮装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值要求 |
|  | 骨料入料仓 | 颗粒物 | 骨料入料仓上方设置水喷淋抑尘装置和软帘封闭 |  |
|  | 粉料生产车间 | 颗粒物 | 粉料生产车间设置软帘封闭 |  |
|  | 粉料筒仓 | 颗粒物 | 粉料仓顶设置的“滤袋除尘器 |  |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | 道路硬化、洒水降尘、车辆减速慢行 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮等 | 道路抑尘 | 不外排 |
|  | 洗车用水 | SS、石油类 | 经沉淀池沉淀后循环使用不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 厂房封闭，选用低噪声设备、基础减震、 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求 |
|  | 车辆噪声 |  | 运输车辆禁止鸣笛、减速慢行 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集，定期放至区域指定垃圾收集点，环卫部门统一处理；除尘灰收集后作为原料回用于生产；沥青拌合站筛分废石料收集后暂存于原料库房，由广西中南恒大公路工程有限公司北营房镇水稳站项目作为原料用于生产；废导热油待项目结束后委托有资质单位处置；废润滑油、废油桶、废活性炭涉及沥青废气治理的废布袋等危险废物暂存于危废贮存间，委托有资质单位处理。 |
| 地下水污染防治措施 | 危废贮存间为重点防渗区，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行（防渗层为至少lm厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）进行防渗；导热炉区域、产品卸料区及沉淀池为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s要求进行防渗；其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险防范措施 | ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置；⑥定期对燃气设备的接头、开关、软管等部位进行检查，看有无漏气情况，安装燃气设备的房间应注意通风；⑦按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施；⑧建设单位应建立完整的环境风险应急预案，成立环境风险应急指挥小组，设置专业应急救助队伍，对人员定期进行应急救援培训，设置应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所，并保证有效性。 |
| 其他环境管理要求 | 1、污染防治设施须与主体工程实现“三同时”，试运行后，建设单位应对项目配套建设的环境保护设施进行自主竣工验收。 2、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）规定，本项目属于排污许可简化管理，在竣工验收前应取得排污许可证。 3、排污口标志牌应按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB 15562.1-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）等规范化设置，根据《固定污染源废气低浓度排放监测技术规范》（DB37-T-2706-2015）规范采样平台、采样口和爬梯。 |

# 六、结论

结论： 从环境保护的角度分析，项目具有环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 3.562t | 0 | 3.562t |  |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.396t | 0 | 0.396t |  |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 5.653t | 0 | 5.653t |  |
|  | 沥青烟 | 0 | 0 | 0 | 0.135t | 0 | 0.135t |  |
|  | 苯并芘 | 0 | 0 | 0 | 2.02×10-6t | 0 | 2.02×10-6t |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.006t | 0 | 0.006t |  |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 一般工业固体废物 | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 171.499t | 0 | 171.499t |  |
|  | 沥青拌合站筛分废料 | 0 | 0 | 0 | 22.5t | 0 | 22.5t |  |
| 危险废物 | 废导热油 | 0 | 0 | 0 | 2t/4a | 0 | 2t/4a |  |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.86t | 0 | 0.86t |  |
|  | 涉及沥青废气治理的废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a |  |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.5t | 0 | 0.5t |  |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.5t | 0 | 0.5t |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。）

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目环境保护目标分布图

附图4  项目与生态红线位置关系图

附图5 项目监测点位布置图

# Text boxes

项目位置

0

30

15

危废间

DA004

DA005

DA003

DA002

DA001